І Н В Е С Т И Ц І Й Н А  П Р О Г Р А М А

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії 
ТОВ "Сумитеплоенерго" на 2019 рік

| № за/п | Найменування робіт | Об'єми робіт |
| --- | --- | --- |
| виробництво |
| 1 | Модернізація котельного обладнання в котельні по вул.Н.Сироватська,66а | заміна в котлі ТВГ-8М: -конвективна частина-1шт. -подові пальники -4шт. заміна мережного насосу -1шт. |
| транспортування |
| 2 | Модернізація дільниці магістральної теплової мережі по вул. Тополянській від ТК-203 до ТК-204,2d530мм | Заміна т/м 2d530мм - 103пм у 2-х тр.вимірі, труби d530/710мм- 206м відводи d530/710мм - 2шт. Н.О.d530/710 -2 шт. |
| 3 | Модернізація насосного обладнання підкачуючої насосної станції ПНС-2 на магістральних теплових мережах | Встановлення частотних перетворювачів - 3 шт. наладка 3-х автоматичних систем |